Děti Země – Klub za udržitelnou dopravu

Cejl 48/50, 602 00 Brno, tel./fax 545 210 393, dz.brno@ecn.cz, www.tunelkubacka.ecn.cz

PODKLADOVÝ MATERIÁL EKOLOGICKÝCH SDRUŽENÍ

PRO ZASTUPITELE ÚSTECKÉHO KRAJE NA JEDNÁNÍ DNE 9. 3. 2005

Dálnice D8 v CHKO České středohoří: informace o výhodách tunelu délky 3,44 km

2. Důvody, proč je tunel Kubačka výhodnější než povrchová varianta

Hlavní výhody tunelu Kubačka délky 3,44 km dle odborných údajů:

- vyhýbá se všem třem dosud známým biotopům chráněné lilie zlatohlavé a biotopu kriticky ohroženého jeřábu českého na severním portálu tunelu Prackovice v km 58,5 - varianta tedy zasahuje POUZE do biotopu medovníku velkokvětého v lese nad Záhořským potokem,

- vyhýbá se také jednomu biotopu chráněné zmije obecné, ještěrky obecné a slepýše křehkého a dvěma biotopům chráněného mloka skvrnitého a užovky hladké,

- přes nejvyšší část Českého středohoří zahrnutou do Evropské ekologické sítě (EECONET) je trasa vedena v tunelu délky 3,44 km, čímž dojde k ochraně úbočí levostranného údolí Labe před navrhovanou výstavbou mostních konstrukcí v celkové délce cca 777 m (některé na sesuvech) a před negativními vlivy automobilového provozu, přičemž nebude nutné stavět dva tunely Prackovice a Radejčín v celkové délce cca 890 m,

- z krajinářského hlediska zcela ochraňuje jádrovou oblast Evropské ekologické sítě, čímž dochází k eliminaci migrační bariéry zvěře a lidí v dlouhém úseku a k ochraně pohledových dominant (zejména od řeky Labe na levém úbočí nad obcí Prackovice nad Labem),

- podstatným způsobem snižuje zábor půdy,

- významným způsobem zabraňuje střetu vozidel se zvěří,

- snižuje objem srážkových vod, které je nutné izolovat od prostředí výstavbou sedimentačních jímek,

- vyhýbá se nebezpečným sesuvným územím na úbočí Labe v délce několika stovek metrů,

- je kratší o 550 m, přičemž převýšení je nižší o 24 m (tunel má velmi nízký sklon do 1,15 %), takže snižuje celkové množství výfukových plynů (v t/rok), intenzitu hluku a noční osvětlení,

- pro řidiče zvyšuje komfort jízdy a zároveň snižuje spotřebu paliva, neboť je kratší a má nižší převýšení (průjezd tunelem je téměř vodorovný),

- pro řidiče zvyšuje bezpečnost provozu opatrnějším průjezdem tunelu a zásadně omezuje negativní vlivy počasí (boční vítr, prudký déšť a sníh, námraza apod.),

- vytěženou rubaninu z tunelu je možné ze severního portálu odvážet vlakem či po vybudované části dálnice do bývalého lomu Chabařovice mimo CHKO, z jižního portálu pak slínovce do vytěženého lomu u Čížkovic mimo CHKO, popř. část použít zde jako surovinu.

Hlavní parametry dvou variant dálnice D8-805 dle Dětí Země (březen 2005)

| Parametr | Trasa ŘSD dle EIA (1995) | Trasa ŘSD dle DÚR (2000) | Trasa opt. tunel Kubačka (2005) |
| --- | --- | --- | --- |
| Celková délka trasy | 16,25 km | 16,41 km | 15,86 km |
| Celková délka tunelů | 0,50 km (0,12 + 0,38 km) | 0,89 km (0,27 + 0,62 km) | 3,44 km |
| Počet tunelů | 2 | 2 | 1 |
| Celková délka zakrytých úseků | 3,2 % | 5,7 % | 23,1 % |
| Celková délka mostů na dálnici nad 100 m | 2,10 km | 1,87 km | 1,19 km |
| Maximální podélný sklon v tunelech | ? | 3,2 % | 1,15 % |
| Celkové převýšení trasy | 222,8 m | 177,5 m | 153,7 |
| Termín dostavby | 12/2002 | 12/2008 (12/2012) | 06/2012 |
| Odhad investičních nákladů Relativní srovnání | 3,1 mld. Kč 38 % | 7,4 mld. Kč 100 % | 9,5 mld. Kč 128 % |

Pozn. 1:Termín dostavby dálnice dle varianty ŘSD ČR (2008) patrně nepočítá s negativním časovým vlivem zatím šesti podaných žalob (i proti územnímu rozhodnutí), pokud je soudy uznají za oprávněné, a s aktivní účastí občanských sdružení ve stavebních řízeních; termín se pak může posunout až na roky 2012-13.

Pozn. 2: Termín dostavby dálnice dle varianty s tunelem Kubačka (2012) počítá s procesem posuzování vlivů změny trasy na životní prostředí, s vydáním nového územního rozhodnutí, s ražbou průzkumné štoly, s vydáním stavebního povolení a s ražbou tunelu z obou stran (3,3 roku). Na druhé straně se počítá se stažením všech šesti 	soudních žalob (a nově nepodávanými) a s ukončením účasti občanských sdružení ve správních řízeních.