Děti Země – Klub za udržitelnou dopravu

Cejl 48/50, 602 00 Brno, tel./fax 545 210 393, dz.brno@ecn.cz, www.tunelkubacka.ecn.cz

PODKLADOVÝ MATERIÁL EKOLOGICKÝCH SDRUŽENÍ

PRO ZASTUPITELE ÚSTECKÉHO KRAJE NA JEDNÁNÍ DNE 9. 3. 2005

Dálnice D8 v CHKO České středohoří: informace o výhodách tunelu délky 3,44 km

6. Systém větrání tunelu a nutnost výstavby výdechových komínů

Způsob větrání tunelu Kubačka délky 3,44 km u dálnice D8-0805 dle různých zdrojů

| Zdroj | Způsob větrání | Výstavba výdechových komínů | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| Pragoprojekt (I/2005) | kombinovaný systém: okraje s příčným větráním a střed s podélným | 2-3 komíny |  |
| Děti Země (III/2005) | podélný systém, popř. kombinovaný | bez komínů maximálně 1 komín (do výšky max. 20 m) | Použití e podélného systému větrání tunelu či kombinovaného nelze při současném stupni rozpracovanosti tunelové varianty jednoznačně stanovit. |

Pro tunel Kubačka délky 3,44 km by asi stačilo použít jen podélné větrání, takže by se výdechové komíny ani nemusely stavět. Podélné větrání je totiž energeticky nejefektivnější. Navíc u téměř vodorovného tunelu (sklon = 1,15 %) není nutné použít výkonných ventilátorů, neboť výfukové plyny jsou v podstatě „tlačeny“ z tunelu automobily.

Případné umístění komínů do výšky max. 20 m závisí jak na podrobném výpočtu, tak na vyhodnocení jejich vlivu na krajinný ráz či na dopravní dostupnosti (ev. výstavba příjezdové komunikace) v rámci posouzení vlivů stavby na životní prostředí (rozptylová studie apod.). Pro srovnání lze uvést, že dvoupruhový tunel Branisko délky cca 6 km na Slovensku má vybudován jeden výdechový komín výšky 20 m uprostřed smrkového lesa s výškou stromů mezi 20-30 m.