Návrh na kompromisní řešení dostavby dálnice D8 s cílem urychlit její dostavbu, tj. odstranit rozpory u stavby

D8-0805 přes CHKO České středohoří – 26. 10. 2004

(návrh občanského sdružení Děti Země – Klub za udržitelnou dopravu

na úpravy trasy dálnice D8-0805 přes CHKO jako podklad pro jednání

s hejtmanem Ústeckého kraje Jiřím Šulcem a zástupci MD a ŘSD ČR)

Příloha č. 1:

Dálnice D8 v CHKO České středohoří: informace o výhodách tunelu délky 3,35 km

Tato optimalizace trasy dálnice D8 přes České středohoří má název varianta „tunel Kubačka v koridoru C“ a vychází ze stávajícího stupně zpracování investorem, kterou doplňuje a vylepšuje. Následující text vychází ze studie „Tunel Kubačka: Studie alternativního vedení trasy D8 - stavba 805 v úseku Chotiměř – Radejčín“ (CZ - ABP s.r.o., prosinec 2000) i s mapovými přílohami a podélným profilem trasy.

Oproti předložené trase ŘSD má tyto hlavní rozdíly (kromě kratší délky o cca 640 m, viz tabulka):

- díky tunelu délky 3,35 km se vyhýbá všem tří dosud známým biotopům lilie zlatohlavé a biotopu kriticky ohroženého jeřábu českého na severním portálu tunelu Prackovice v km 58,5 - varianta tedy zasahuje POUZE do biotopu medovníku velkokvětého v dubohabrovém lese nad Záhořským potokem,

- optimalizovaná trasa dálnice se také vyhýbá území u vrchu Debus se suťovými lesy asociace Aceri-Carpinetum, které jsou v programu NATURA 2000 označeny kódem 9180 jako chráněné stanoviště,

- přes nejvyšší část Českého středohoří zahrnutou do Evropské ekologické sítě (EECONET) je trasa vedena v tunelu délky 3,35 km, čímž dojde k jejímu zkrácení a k trvalé ochraně příkrého úbočí levostranného údolí Labe před navrhovanou výstavbou tří mostních konstrukcí v celkové délce cca 777 m (některé na sesuvech) a před negativními vlivy automobilového provozu, přičemž nebude nutné stavět dva tunely Prackovice a Radejčín v celkové délce cca 890 m (tunel délky 3,35 km tak nahradí tunely délky 0,89 km, mosty délky 0,777 km a nutné vysoké náspy),

Tabulka: Základní charakteristiky trasy ŘSD a trasy „tunel Kubačka v koridoru C“ (k září 2004)

| Parametr | Trasa ŘSD dle EIA (1995) v koridoru C | Trasa ŘSD (2004) v koridoru C | Trasa tunel Kubačka (2004) v koridoru C |
| --- | --- | --- | --- |
| Celková délka trasy | 16,25 km | 16,41 km | 15,77 km |
| Celková délka tunelů | 0,50 km (0,12 km + 0,38 km) | 0,89 km (0,27 km + 0,62 km) | 3,35 km |
| Počet tunelů | 2 | 2 | 1 |
| Celková délka zakrytých úseků | 3,2 % | 5,7 % | 21,6 % |
| Celková délka mostů na dálnici nad 100 m | 2,10 km | 1,87 km | 1,19 km |
| Maximální podélný sklon v tunelech | ? | 3,2 % | 1,56 % |
| Celkové převýšení trasy | 222,8 m | 177,5 m | 153,7 m |
| Termín dostavby | 12/2002 | 12/2008 | 12/2010 |
| Odhad investičních nákladů Relativní srovnání | 3,1 mld. Kč 38 % | 8,2 mld. Kč 100 % | 9,9 mld. Kč 121 % |

Další výhody trasy „tunel Kubačka v koridoru C“:

- respektuje koridor „C“ schválený českou vládou 7.2.1996 v ÚPn VÚC Litoměřicka

- respektuje koridor „C“ v souhlasném stanovisku MŽP ze dne 15.11.1996 dle zákona č. 244/1992 Sb.

- z krajinářského hlediska zcela ochraňuje jádrovou oblast Evropské ekologické sítě EECONET, čímž dochází k eliminaci povrchové (migrační) bariéry v dlouhém úseku a pohledových dominant (zejména od řeky Labe na levé úbočí nad Prackovicemi n. L.)

- velmi významným způsobem zabraňuje střetu vozidel se zvěří

- velmi významným způsobem snižuje objem srážkových vod, které je nutné izolovat od prostředí výstavbou sedimentačních jímek

- podstatným způsobem snižuje zábor půdy v jádrové zóně EECONET

- vyhýbá se nebezpečným sesuvným územím na úbočí Labe v délce několika stovek metrů

- je kratší o 640 m, přičemž převýšení je nižší o 24 m (v tunelu má nižší sklon), takže snižuje množství výfukových emisí a prachu, intenzitu hluku, noční osvětlení a potenciální počet havárií a střet se zvěří

- způsob výstavby dálnice v úseku s tunelem negativním způsobem neovlivní krajinu a život (migraci) zvěře v okolí

- vytěženou rubaninu z tunelů je možné odvážet vlakem do býv. lomu Chabařovice, tj. mimo CHKO

## Vliv na krajinný ráz a biotopy zvláště chráněných druhů živočichů

V září 2002 FA ČVUT vypracovala odborný posudek o hodnocení vlivu dálnice D8-0805 na krajinný ráz z hlediska § 12 zákona č. 114/1992 Sb. (skládá se ze tří dílčích studií – identifikace vlivů, vyhodnocení vlivů a expertní posudek). Posudek doložil, že vydáním souhlasného stanoviska v květnu 2001 Správou CHKO České středohoří (bez podrobného odborného podkladu a v rozporu se správním řádem) došlo k porušení tohoto zákona.

Posudek na str. 46 druhé studie uvádí: „Navrhovaná stavba v předložené podobě vedení trasy a technického řešení představuje v dílčích úsecích silný vliv na rysy a hodnoty krajinného rázu, přičemž některé z těchto rysů a hodnot mají jedinečný charakter. Předložené řešení je proto z hlediska ochrany krajinného rázu dle § 12 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny nepřijatelné.“

Podstatné je také to, že posudek vymezil hlavní kolizní úseky dálnice, u nichž navíc navrhnul z hlediska ochrany krajinného rázů směr možného řešení (str. 48-50 v části o vyhodnocení vlivů). Jsou to:

| Hlavní kolizní místa na dálnici D8-0805 vůči krajinnému rázu | Námět na zlepšení trasy dálnice | Výskyt zvl. chráněných rostlin či živočichů |
| --- | --- | --- |
| estakády Chotiměř – Dobkovičky | stavba tunelu délky 3,35 km | ano |
| estakády Dobkovičky - Prackovice | stavba tunelu délky 3,35 km | ano |

Neopominutelným souvisejícím a důležitým hlediskem je také to, že realizací těchto doporučených ochranných opatření dojde k ochraně několika biotopů všech zvláště chráněných druhů a živočichů. Jsou to:

| Název zvláště chráněného živočicha (K, SO) | Ovlivnění biotopu dálnicí D8-0805 dle návrhu ŘSD | Ovlivnění biotopu alternativní trasou „tunel Kubačka“ |
| --- | --- | --- |
| Zmije obecná (K) | ano = 53,2 – 53,4 km ano = 57,4 – 58,7 km | ano = 53,2 – 53,4 km ne = tunel Kubačka |
| Ještěrka obecná (SO) | ano = 50,7 – 51,5 km ano = 53,2 – 53,5 km ano = 57,4 – 58,7 km | ano = 50,7 – 51,5 km ano = 53,2 – 53,5 km ne = tunel Kubačka |
| Mlok skvrnitý (SO) | ano = 53,2 – 53,5 km ano = 55,8 – 56,0 km ano = 57,5 – 58,7 km ano = 60,8 – 61,0 km | ano = 53,2 – 53,4 km ne = tunel Kubačka ne = tunel Kubačka ano = 60,8 – 61,0 km |
| Slepýš křehký (SO) | ano = 50,7 – 51,5 km ano = 53,2 – 53,5 km ano = 57,5 – 58,5 km | ano = 50,7 – 51,5 km ano = 53,2 – 53,5 km ne = tunel Kubačka |
| Užovka hladká (SO) | ano = 50,7 – 51,5 km ano = 53,2 – 53,5 km ano = 56,0 – 58,0 km ano = 57,5 – 58,7 km | ano = 50,7 – 51,5 km ano = 53,2 – 53,5 km ne = tunel Kubačka ne = tunel Kubačka |

V prosinci 2002 (s aktualizací v říjnu 2004) zpracovaly Děti Země – Klub za udržitelnou dopravu.